Влияние противообледенительных жидкостей на химический состав жидкой фазы дерново-подзолистой почвы

Коршунова Наталья Олеговна
Студент (бакалавр)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет почвоведения, Москва, Россия
E-mail: KorshunovaNatasha@yandex.ru

Для обеспечения безопасности полетов в холодный период самолеты обрабатываются противообледенительными жидкостями (ПОЖ) на основе гликолей. В состав отработанных ПОЖ входят присадки, загустители, смачивающие агенты, красители, катионы металлов, нефтепродукты и механические примеси [1]. На один самолет требуется до 1100 литров ПОЖ, до 60-80% которых могут проникать в почвы и грунтовые воды, поскольку не во всех аэропортах налажена система сбора стока ПОЖ.

Цель работы: оценить изменение химического состава элюата дерново-подзолистой почвы под влиянием отработанных ПОЖ, применяемых в гражданской авиации. Объект исследования: отработанная ПОЖ, с содержанием гликолей около 10 %.

Колоночный эксперимент был поставлен согласно документу "Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в почве". 1-4 колонки заполнялись почвой, 5 – песком, 6 служила контролем. В 1-5 колонки залпово вносили отработанную ПОЖ в объеме 1 л для имитации единовременного попадания ПОЖ в почву в процессе снеготаяния. Элюат собирали и анализировали. В работе были использованы потенциометрический, кондуктометрический, фотометрический, эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES) методы исследования. По результатам работы были сделаны выводы:

1. ПОЖ снижает показатель pH за счет выделения кислотных компонентов при микробиологическом разложении. За период проведения эксперимента максимальное снижение составило 1,6 единиц рН.

2. ПОЖ снижает показатель ОВП в колонках с почвой до 171 мВ, с песком – 134 мВ.

3. ПОЖ увеличивает электропроводность. Максимальный диапазон изменения для колонок с почвой – 1,99 мСм/см, для колонок с песком – 2,6 мСм/см.

4. ПОЖ увеличивает ХПК: на начало эксперимента, максимально и на окончание эксперимента ХПК в стоке колонок с почвой превышало контроль в 119, 892 и 0,7 раза соответственно; в стоке колонок с песком – в 323, 360 и 0,03 раза соответственно/

5. ПОЖ увеличивает поступление ряда элементов в жидкую фазу почвы, в том числе тяжелых металлов. В лизиметрических стоках было выявлено превышение ПДК элементов для поверхностных вод – для Al – до 22 раз; Ba – до 4,1 раз, Cr – до 5,3 раз,  Fe – до 493 раз, Mn – до 2094 раз, Ni – до 24,4 раз. Потенциально более высокое негативное влияние ПОЖ на жидкую фазу почвы связано с дополнительной мобилизацией Fe и Mn из почвы под действием органического вещества ПОЖ и существенным снижением показателя рН.

Таким образом, ПОЖ и входящие в состав ее стоков компоненты потенциально могут оказывать негативное влияние на окружающую среду. Это влияние требует дальнейшего изучения.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю канд. биол. наук, доц. Е.А.Тимофеевой.

# Литература

- Бузаева М.В. Утилизация отработанных противообледенительных жидкостей с использованием цеолитов / Бузаева М.В., Шарапова А.В., Климов Е.С., Наместникова О.В. // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2013. № 4. С. 10-12.