Получение изотопов лантана и церия в ядерных реакциях

под действием альфа-частиц на мишенях из карбоната бария

Хоменко И.А., Кормазева Е.С.

Аспирант

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: homenko.ia@phystech.edu

Излучатели Оже-электронов являются перспективной альтернативой радионуклидов, испускающих α, β--частицы. Более высокие значения линейной передачи энергии (ЛПЭ) характерны для Оже-электронов (4-26 кэВ/мкм) и α-частиц (80-100 кэВ/мкм) по сравнению с β--частицами (0,2 кэВ/мкм). Вследствие этого α-частицам свойственен небольшой пробег в биологической ткани, составляющий 40-80 мкм, в то время как пробег Оже-электронов может быть менее 1 мкм, что позволяет им наносить ущерб в максимальной близости от места распада радионуклида [1]. Сочетание высоких значений ЛПЭ Оже-эмиттеров с селективными биологическими системами доставки может сделать радиофармпрепараты на их основе мощным инструментом лечения отдельных раковых клеток [2]. Основными критериями применимости радионуклидов, излучающих Оже-электроны, являются их доступность и наличие эффективных систем адресной доставки Оже-эмиттеров непосредственно в ядро клетки или близко к нему. Многообещающим кандидатом в этом направлении является 135La (T1/2 = 19,5 ч, 100% ЭЗ), химически сходный с другими терапевтическими радионуклидами (например, 177Lu, 90Y) [3]. Также рассматривается возможность использования пары 132/135La в тераностических целях [4]. В данном исследовании для их получения были выбраны реакции взаимодействия альфа-частиц с natBa, которые недостаточно изучены в настоящий момент.

В представленной работе было проведено облучение мишеней из natBaCO3 на изохронном циклотроне У-150 (НИЦ «Курчатовский институт») пучком альфа-частиц с энергией 63±1 МэВ. Для исследования мишеней в широком диапазоне энергий при облучении использовалась методика стопки фольг. Барий естественного изотопного состава представлен смесью 130Ba (0,106%), 134Ba (2,417%), 135Ba (6,592%), 136Ba (7,854%), 137Ba (11,232%), 138Ba (71,698%), что позволило получить ряд изотопов лантана и церия в результате эксперимента. Отслеживание тока и энергии пучка частиц проводилось с помощью реакций natAl(α,x)22Na и natAl(α,x)24Na совместно с теоретическими расчетами энергетических потерь. В работе рассчитаны активности изотопов лантана и церия с использованием гамма-спектрометрических методов. В результате в рамках исследования получены зависимости сечений реакций их наработки от энергии облучения бариевых мишеней.

Литература

1.	Buchegger F. et al. Auger radiation targeted into DNA: A therapy perspective // Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2006. Vol. 33, № 11. P. 1352–1363.

2.	Rosenkranz A.A. et al. Delivery systems exploiting natural cell transport processes of macromolecules for intracellular targeting of Auger electron emitters // Nucl. Med. Biol. Elsevier Inc., 2020. Vol. 80–81. P. 45–56.

3.	Fonslet J. et al. 135La as an Auger-electron emitter for targeted internal radiotherapy // Phys. Med. Biol. 2018. Vol. 63, № 1.

4.	Aluicio-Sarduy E. et al. Production and in vivo PET/CT imaging of the theranostic pair 132/135La // Sci. Rep. 2019. Vol. 9, № 1. P. 1–6.