ИССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ ВЫПАДЕНИЙ НА ПОЗДНЕЙ ФАЗЕ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

А. Н. Кастелин, М. В. Желтоножская

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ankastelin@gmail.com

Почвы являются одним из главных ресурсов сельскохозяйственного развития, основой для производства продуктов питания, некоторых видов промышленного сырья и других важнейших экосистемных услуг. В результате Чернобыльской катастрофы загрязнению подверглись земли площадью более 200 тысяч км2. [1-2]

В связи с трудностями прямых измерений трансурановых нуклидов и стронция-90, наибольшее внимание в ранее проводившихся исследованиях уделяли только наиболее легко регистрируемым изотопам: йод-131 и цезий-137. Короткий радиоактивный период полураспада йода-131 (8 суток) устранил его значение в качестве загрязнителя почвы в течение нескольких недель после осаждения. [2]

В настоящее время на отдаленном этапе радиационной аварии в почвах этих территорий основную роль в загрязнении играют долгоживущие радионуклиды цезия-137 (T1/2 = 30,2 лет), стронция-90 (T1/2 = 28,8 лет), америция-241 (T1/2 = 432,6 лет) и изотопы плутония-238, 239, 240 (T1/2 = 87,7; T1/2 = 24110; T1/2 = 14,4 лет соответственно) которые будут представлять проблемы в отдельных районах в течение многих лет. [3]

Исследования процессов миграции на пораженных территориях является одной из важных задач, необходимой для прогнозных оценок сокращения площади загрязнения при пересмотре статуса этих территорий и возврата этих земель в сельскохозяйственный оборот.

В представленной работе проводились гамма-спектрометрические исследования образцов почвы пострадавших в результате аварии на ЧАЭС отдельных районов Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. Гамма-спектры радионуклидов в изученных образцах почв исследовались с использованием полупроводникового спектрометра с детектором из сверхчистого германия Ortec и антикомптоновской установки. Построение кривой эффективности детектора проводилось двумя способами: с помощью библиотеки Geant4 для языка программирования С++ и непосредственно с помощью калибровочного источника 152Eu. Так же была рассчитана поправка для измерения гамма-квантов в области низких энергий. После исследований было получено распределение техногенных радионуклидов 137Cs и 241Am в изученных разрезах до глубины 30 см. Полученные данные указывают, что в настоящее время 137Cs, в основном, аккумулирован в верхнем 0-10 см слое. Анализ изотопных отношений показывает, что 137Cs выпал из аэрозольных выпадений, а присутствие 241Am в отдельных разрезах обусловлено топливной компонентой.

Литература

- Bondarkov M.D., Zheltonozhsky V.A., Zheltonozhskaya M.V. et al. Vertical migration of radionuclides in the vicinity of the Chernobyl confinement shelter. Health Physics. 2011. Vol. 101, no. 4. P. 362–367.

- 30 лет Чернобыльской катастрофы: Итоги и перспективы преодоления ее последствий в России: 1986—2016: Российский национальный доклад / Под ред. В. А. Пучкова и Л. А. Большова. — М., 2011. — 160 с.

- Zheltonozhskaya M.V., Kulich N.V., Myznikov D.E., Slisenko V.I. Study of the Chernobyl fallout in 30-km zone after construction of the confinement // Nuclear Physics and Atomic Energy. — 2019. — Vol. 20, no. 3. — P. 258–264.