Оценка эффективности применения BF3 в качестве дополнительного метода регулирования высокотемпературной газоохлаждаемой реакторной установки

Пасько Дмитрий Вячеславович

Студент

Научный руководитель: Кнышев В.В., ассистент, Беденко С.В., к.ф.м.н., доцент

Томский политехнический университет, Инженерная школа ядерных технологий,

г. Томск, Россия

E-mail: dvp52@tpu.ru

Наибольшее распространение в мире получили реакторы на тепловых нейтронах, использующие легкую воду в качестве теплоносителя, так называемые – легководные реакторы. Наиболее перспективными высокотемпературными ядерными энергетическими установками являются высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (ВТГР) [1].

ВТГР являются новым типом экологически чистых универсальных атомных энергоисточников. Их уникальные свойства — способность вырабатывать тепло температурой до 1000 °С и высокий уровень безопасности определяют широкие возможности по использованию этого типа реактора [2-3].

В реакторных установках типа ВВЭР-1000 в качестве дополнительного метода регулирования используется борная кислота (H3BO3), которая позволяет компенсировать избыточную реактивность и упрощает управление установкой. По этому принципу рассматривается возможность применения борсодержащих материалов в теплоносителе разрабатываемой реакторной установки ВТГР в Томском политехническом университете [4].

Далее рассматривались различные борсодержащие химические соединения, находящиеся в газообразном и стабильном состоянии при температуре в 1000 °С и давлении 5-8 МПа. Наиболее оптимальным по данным критериям был выбран трифторид бора (BF3), так как данное соединение достаточно стабильно при данных эксплуатационных параметрах и имеет высокую термостойкость, что очень важно при температуре теплоносителя в 1000 °С [5].

Обогащенный вариант BF3 до 50% по B10 может быть использован в качестве дополнительной аварийной защиты установки, на случай частичного или полного отказа работы аварийной защиты. В данном случае BF3 будет выполнять роль компенсирующего материала и системы охлаждения, что позволит избежать внештатных аварийных ситуаций.

Литература

- Митенков Ф.М., Кодочигов Н.Г., Васяев А.В., Головко В.Ф., Пономарев-Степной Н.Н., Кухаркин Н.Е., Столяревский А.Я. Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор - энергоисточник для промышленного производства водорода // Атомная энергия, Т. 97, № 6, 2004, С. 432-446.

- Абросимов Н.Г., Кодочигов Н.Г., Кузнецов Л.Е., Петрунин В.В., Пономарев-Степной Н.Н., Сухарев Ю.П. ВТГР - Новые перспективы ядерной энергетики // Атомная энергия, Т. 129, № 1, 2020, С. 51-53.

- Hidayatullah H., Susyadi S., Subki М. Н. Design and technology development for small modular reactors - Safety expectations, prospects and impediments of their deployment // Progress in Nuclear Energy, Vol. 79, 2015, pp. 127-135.

- Shamanin I.V., Chertkov Y.B., Bedenko S.V., Mendoza O., Knyshev V.V., Grachev V.M. Neutronic properties of high_temperature gas_cooled reactors with thorium fuel // Annals of Nuclear Energy, 2018, Vol. 113, pp. 286-293.

- Desai, S.S., Rao, M.N. Drift of electrons and performance of BF3 filled neutron proportional counters // AIP Conference Proceedings Vol. 1832, 2017.