Параметры очагов акустической эмиссии в образцах горных пород

Хамидуллин Антон

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: khamidullin.ak18@physics.msu.ru

Для изучения параметров очагов акустической эмиссии выполняется анализ спектров акустической эмиссии. Использованы данные лабораторных экспериментов, проведенные с помощью пресса, спектрометра INNOVA в лаборатории Борок ИФЗ РАН. При расчёте спектральных характеристик используется результат калибровки для набора экспериментов образцов песчаника и гранита, учет их АЧХ. Применение модели Брюна к «чистым» очаговым спектрам позволило рассчитать значения результатов корнер частот, сейсмических моментов и выявить статистическую зависимость между ними для образцов различных пород, для разных фаз и стадий эксперимента. 
Полученные результаты могут быть спроецированы для моделирования реальных сейсмических процессов (сдвиг, разрыв, подвижка). Их дальнейший анализ может быть использован в нефтегазовой, строительной сферах, для оценки сейсмической опасности.

- Цели

  - Оценка характеристик и параметров очаговых спектров

  - Выявление зависимости между параметрами очаговых спектров и состояния образца.

  - Интерпретация и анализ полученных результатов.

- Методы

  - Спектральный и регрессионный анализ

  - Калибровка

  - Пьезокристаллический эффект

  - Оценка точности, статистическая оценка