Особенности акустических шумов в добывающих скважинах при наличии зон притока

Сушина Мария Романовна

Магистр 2 года обучения

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: sushina.maria@yandex.ru

Для оптимизации режима работы добывающих скважин необходима подробная информация о количестве, расположении и характере зон притока. Данную информацию получают путем интерпретации измерений комплекса промыслово-геофизических исследований (ПГИ).

В настоящее время для добычи нефти и газа активно используются скважины с горизонтальным заканчиванием, интерпретация данных ПГИ, в которых значительно осложнена. Основным осложняющим фактором является значительное влияние особенности траектории на показания стандартных методов ПГИ из-за гравитационного расслоения многофазного потока в стволе скважине [1]. Для получения дополнительной информации о физико-геологической обстановке в скважине в комплекс ПГИ все чаще включают дополнительные методы, в меньшей степени подверженные влиянию траектории. Одним из таких методов является пассивная акустическая шумометрия.

Данная работа направлена на исследование механизмов генерации шумов в коллекторе в области притока флюидов в ствол добывающей скважины. С этой целью получена оценка параметров течения в естественных трещинах в интервалах шумопроявления и определён режим течения в трещинах.

Анализ проводился на совокупности данных широкополосной шумометрии, регистрируемой в эксплуатационных скважинах совместно с типичным набором ПГИ, включающими в себя измерения температуры, давления, скорости течения флюида и процентного содержания воды по стволу скважины [1].

Методика оценки параметров течения в коллекторе в интервале притока включала в себя следующие этапы:

- Уточнение информации о расположении зон и типах притоков по результатам моделирования

- Определения средних параметров зоны притока (эффективная пористость, толщина трещины, ширина зоны притока) по известным полевым измерениям (величина притока каждой фазы, перепад давления, параметры притекающего флюида) [3]

- Оценка скорости флюида, числа Рейнольдса и основной частоты шумогенерации (частоты крупномасштабных пульсаций) для каждой зоны притока [2]

- Уточнение локальных параметров зоны притока (эффективная пористость, толщина трещины, ширина зоны притока), наилучшим образом соответствующих полевым измерениям и акустическим спектрам

Проделанный анализ позволил определить единые параметры пласта (эффективная пористость и толщина трещин) для совместного описания гидродинамических процессов и части регистрируемого спектра.

Проведенная оценка чисел Рейнольдса и основных частот шумогенерации для притоков газа и жидкостей в естественных трещинах на границе скважина-пласт показала:

- зоны сильного шумопроявления для притока газа соответствуют высоким числам Рейнольдса

- числа Рейнольдса для притока жидкостей из естественных трещин малы, что объясняет отсутствие шумогенерации в средне- и высокочастотном диапазонах в данных зонах

- часть откликов на спектре шумов в средне- и высокочастотном диапазонах, регистрируемых в зоне притока газа из естественных трещин, может быть связана с шумами в трещине из-за формирования в ней турбулентного потока

Работа выполнена в Московском исследовательском центре Шлюмберже.

Литература

- Ипатов А.И., Кременецкий М.И., Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений углеводородов. – М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследований, 2006.

- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учеб. пособ.: Для вузов. В 10 т. Т. VI. Гидродинамика. — 5-е изд., стереот.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001.-736 с.-ISB N 5-9221-0121-8 (Т. VI).

- Ромм Е. С. Структурные модели порового пространства горных пород. – Л.: Недра, 1985. – 240 с.