Закономерности термостимулированной акустикоэмиссионной активности

Индаков Г.С.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: indakov.gs16@physics.msu.ru

Одной из актуальных проблем физики Земли на сегодняшний день является изучение вулканической сейсмичности. Она тесно связана с процессами трещинообразования, вызываемыми происходящими под вулканами движениями магмы. Для лучшего понимания этих процессов активно проводятся полевые и модельно-лабораторные исследования [1-3]. Целью данной работы [4] является сравнительный анализ особенностей процесса термически стимулированного разрушения горных пород разного происхождения на основе статистики импульсов термостимулированной акустической эмиссии в лабораторных экспериментах с образцами магматических пород интрузивного (граниты) и эффузивного (базальты) классов. Рассмотрены такие статистические параметры, как активность акустической эмиссии и параметры графика повторяемости для анализа развития разрушения в целом, а также интенсивность энерговыделения для выявления  локальных этапов разрушения.

Было проанализировано несколько экспериментов по нагреву. Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. Исследуемый образец представляет собой цилиндрический фрагмент породы высотой 6 см с диаметром основания 3 см. Исследовались образцы базальтов и гранитов. Базальты характерны для вулканических построек, а граниты – для сейсмогенерирующих зон, поэтому эксперименты с образцами этих пород представляют наибольший интерес.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

В проведенных экспериментах по аналогии с законом Гутенберга-Рихтера зависимость логарифма числа событий в образце N от амплитуды импульса A (дБ) аппроксимируется линейной формулой [2]:

(1)

Параметр b – наклон графика повторяемости, называемый также b-value.

В работе была реализована и отработана методика оценки активности акустической эмиссии, b-value и интенсивности энерговыделения , где E – энергия события [5]. Эксперименты были систематизированы по типу активности для возможности сравнения результатов. Анализ локальных этапов эксперимента выявил наличие эпизодов активизации процессов разрушения.  Параметр b был пересчитан для сопоставления с натурными данными. Для объяснения выявленных закономерностей изменения b-value предложена интерпретация результатов в рамках модели лавинно-неустойчивого трещинообразования (ЛНТ) [6].

Литература

- П.А. Казначеев, З.-Ю.Я. Майбук, А.В. Пономарев, В.Б. Смирнов, Н.Б. Бондаренко, Лабораторное исследование термостимулированных разрушений горных пород.

- П.А. Казначеев, З.-Ю.Я. Майбук, А.В. Пономарев, В.Б. Смирнов, Н.Б. Бондаренко, К вопросу об анализе статистики событий акустической эмиссии по данным одиночного датчика в экспериментах с термическим разрушением горных пород  // Геофизические исследования, 2019, том 20, № 1, с.52-64.

- П.А. Казначеев, З.-Ю.Я. Майбук, А.В. Пономарев, Оборудование и методика исследования термоакустоэмиссионных эффектов памяти в горных породах // Сейсмические приборы. 2019. Т. 55, № 1. С.29–45.

- Г.С. Индаков, П.А. Казначеев, Оценка статистических параметров потока импульсов термически стимулированной акустической эмиссии в лабораторных экспериментах // Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2021. № 1. 2110501

- В.Б. Смирнов, А.Д. Завьялов, К вопросу о сейсмическом отклике на электромагнитное зондирование литосферы Земли // Физика Земли. 2012. № 7–8. С. 63–88.

- Г.А. Соболев, Модель лавинно-неустойчивого трещинообразования – ЛНТ // Физика Земли. 2019. № 1. С. 166–179.