Физическое моделирования механических и фильтрационных процессов в окрестности перфорационного отверстия в скважинах, пробуренных в низкопроницаемых породах-коллекторах

Шевцов Н.И. Барков С.О.

Младший научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: red3991@yandex.ru

Основными задачами геомеханики и прикладной геологии в нефтегазовой промышленности по-прежнему являются обнаружение месторождений, определение запасов полезных ископаемых, проектирование систем разработки месторождений, проектирование профиля горизонтальных и наклонно-направленных скважин, а также моделирование различных мероприятий, направленных на повышение нефтеотдачи пластов (ПНП) и увеличения полноты выработки месторождений. Последние из указанных задач на сегодняшний день становятся все более актуальными ввиду постоянного истощения легкоизвлекаемых запасов и начала активной разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов. Разработка месторождений с низкопроницаемыми коллекторами является достаточно сложным процессом не только в техническом, но и экологическом аспекте.

Для повышения проницаемости продуктивного пласта в ИПМех РАН был разработан экологичный, эффективный и экономически выгодный метод направленной разгрузки пласта (НРП). Идея данного подхода заключается в понижении давления на забое скважины, что вызывает в ее окрестности возникновение напряжений, которые приводят к образованию системы микро- и макротрещин, тем самым увеличивая проницаемость породы [1]. Другим вариантом реализации данного метода является создание на забое скважины системы перфорационных отверстий, в окрестности которых значительно возрастают напряжения, что облегчает  процесс трещинообразования в породе, делает его более интенсивным и, соответственно, приводит к дополнительному увеличению проницаемости продуктивного пласта. При этом все необходимые для конкретных месторождений значения напряжений определяются путем прямого физического моделирования на образцах породы при помощи Испытательной системы трехосного независимого нагружения ИСТНН [2].

В данной работе была проведена серия экспериментов по физическому моделированию механических и фильтрационных процессов в продуктивных пластах астраханского газоконденсатного месторождения (ГКМ) при реализации метода направленной разгрузки пласта, реализованного с помощью создания перфорационных отверстий на стенке скважины. Нагружение образцов выполнялось по программе, отвечающей изменению напряжений в окрестности перфорационного отверстия в необсаженной скважине [3]. Экспериментальные образцы представляли собой сильно сцементированные песчаники с нулевой начальной проницаемостью, извлеченные из Астраханского ГКМ с интервала глубин 3780-3790 метров.

В ходе серии экспериментов было проведено моделирование поведения породы на контуре необсаженной скважины и контуре перфорационного отверстия: на расстоянии в 1,25 радиуса перфорационного отверстия и 2 радиуса, а также на кончике перфорационного отверстия (поверхность сферы). На рисунке 1 и рисунке 2 приведены графики изменения напряжения и проницаемости от времени, а также кривые деформирования для образцов А-2 и А-4.1, на которых были смоделированы точки на контуре перфорационного отверстия, отстоящие от оси скважины на расстояние 1,25 ее радиуса. Результатом этих опытов является разрушение экспериментальных образцов с лавинообразным ростом проницаемости, что позволяет судить о возможности успешного применения метода ГРП на исследованной скважине Астраханского ГКМ.

Рис. 1: а — Программа нагружения и кривая проницаемости образца А-2, б — кривые деформирования образца А-2.

Рис. 2: а — Программа нагружения и кривая проницаемости образца А-4.1, б — кривые деформирования образца А-4.1.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Российской Федерации в лице Министерства науки и высшего образования РФ № 13.1902.21.0018 (соглашение 075-15-2020-802).

Литература

1. Коваленко Ю.Ф., Карев В.И. Метод георыхления – новый подход к проблеме повышения продуктивности скважин // Технологии ТЭК. 2003. № 1. С. 31–35.

2. Karev V.I., Kovalenko Yu.F..   Triaxial loading system as a tool for solving geotechnical problems of oil and gas production. В сборнике: True Triaxial Testing of Rocks Сер. "Geomechanics Research Series" Leiden, 2013. С. 301-310.

3. Karev V. I., Klimov D. M., Kovalenko Yu. F. Modeling // Phys. and Math. Modeling of Earth and Environment Proc. Springer, 2018. pp. 336–350.