Исследование особенности электромагнитного поля в окрестности ребра границы оживальной формы

Шушарин Михаил Максимович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: nirashush1999@gmail.com

При проведении экспериментального исследования отражения электромагнитных волн от различных объектов в безэховых камерах для повышения точности измерений необходимо исследовать вклад в поле, вносимый используемым для эксперимента оборудованием. К числу такого оборудования относится, например, подставка-пилон, на которой располагается исследуемый объект. Её можно приближённо считать цилиндром с сечением, образованным пересечением двух кругов. Такая форма называется оживальной и подразумевает наличие рёбер у пилона.

Исследование поведения электромагнитного поля в областях, границы которых содержат рёбра или угловые точки, может быть затруднено из-за снижения скорости сходимости численных методов в окрестности особых точек границы, так как решение вблизи них может иметь особенность [1]. В связи с этим, необходимо исследовать сингулярную часть поля теоретически, так как если сингулярная часть поля найдена точно, численное решение сводится к аппроксимации гладкой добавки.

Схожая проблема может возникать и при численном моделировании поведения электромагнитного поля внутри волноводов со входящими рёбрами, которые находят применение [2] в различных областях техники. Также модель волновода со входящими рёбрами может использоваться для моделирования дефектов границы в волноводе.

В данной работе исследуется поведение электромагнитного поля в окрестности ребра границы цилиндрического проводника, а также в окрестности ребра поверхности разрыва диэлектрической проницаемости. Задача рассматривается в случаях ограниченной и неограниченной областей, соответствующих поведению электромагнитного поля внутри волновода и вне бесконечного цилиндра. При этом учитывается наличие кривизны боковых поверхностей в окрестности ребра оживальной формы, а также возможная негармоническая зависимость поля от координаты, продольной цилиндру или волноводу.

Используется метод, впервые предложенный в работах В.А. Кондратьева [3], позволяющий представить решение краевой задачи в окрестности угловой точки в виде суммы сингулярной части и гладкой добавки, для которой производится оценка в норме соответствующего функционального пространства. При этом показано, что на главную особенность поля не влияет кривизна боковых поверхностей и зависимость от продольной координаты. Такое представление может быть использовано для ускорения сходимости численных методов.

Литература

1. Schiff B., Yosibash Z. Eigenvalues for Waveguides Containing Re-Entrant Corners by a Finite-Element Method with Superelements // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2000. 48, N 2. 214-220.

2. А.Г. Свешников, И.Е. Могилевский Избранные математические задачи теории

дифракции. М. Физический факультет МГУ. 2012.

3. В.А. Кондратьев Краевые задачи для эллиптических уравнений в областях с

коническими или угловыми точками // Труды ММО. 1967. Т. 16. С.209-292.