Быстрые численные методы решения начально-краевой задачи для системы уравнений Манакова

Долматов Александр Сергеевич

Студент 2-го курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

научный руководитель Коняев Д.А.

E–mail: dolmatov.as16@physics.msu.ru

Распространённой в волоконной оптике моделью является начально краевая задача для нелинейного уравнения Шредингера (НУШ) с кубической нелинейностью[1-3]:

|  | (1) |
| --- | --- |
|  | (2) |

Непосредственным обобщением этого уравнения на случай двух поляризаций является система уравнений Манакова:

|  | (3) |
| --- | --- |
|  | (4) |

Существуют различные численные методы решения этой задачи, такие, как ряды Вольтера [8, 9], теория возмущений [4], конечно разностные методы [10], метод расщепления по физическим параметрам (англ. Split Step Fourier Method, далее SSFM) [11] и метод обратной задачи рассеяния (англ. Nonlinear Fourier Transform, далее NFT) [5-7].

На практике очень важным параметром является вычислительная сложность используемого метода, так как от этого параметра напрямую зависят быстродействие и  энергоэффективность приёмного устройства. С инженерной точки зрения, методы должны быть сравнимы по скорости с линейным эквалайзером (англ. Chromatic Dispersion Compensation, далее CDC). По сути, CDC представляет собой решение задачи (3), (4) с отброшенным нелинейным слагаемым. Поэтому для его применения достаточно  операций. Здесь и далее  – число узлов сетки по переменной . При этом, в таких методах, как SSFM и других разностных схемах, число операций принципиально зависят от длины волокна, а, в связи с нелинейностью рассматриваемой модели, еще и от амплитуды сигнала. Их вычислительная сложность асимптотически не улучшаема.

Поэтому в последнее время большой интерес представляют методы на основе метода обратной задачи рассеяния. Их существенным преимуществом является формальное отсутствие зависимости трудоемкости метода от расстояния передачи, так как по  не вводится расчетная сетка. Общая схема метода обратной задачи рассеяния может быть описана с помощью следующей картинки.

Рис. 1. Общая схема

Все три стадии являются линейными задачами, таким образом, одна нелинейная система сводится к последовательному решению трёх линейных задач.

Для уравнения Шредингера (1), (2) разработаны эффективные численные методы решения каждого из этапов представленных выше этапов. Предметом данной работы является обобщение быстрых () арифметических операций) методов LayerPeeling и  InverseLayerPeeling [12] на случай системы уравнений Манакова.

- Agrell E. et al. Roadmap of optical communications //Journal of Optics. – 2016. – Т.18. – №. 6. – С. 063002.

- Mitra P. P., Stark J. B. Nonlinear limits to the information capacity of optical fibre communications //Nature. – 2001. – Т. 411. – №. 6841. – С. 1027-1030.

- Agrawal G. P. Nonlinear fiber optics //Nonlinear Science at the Dawn of the 21st Century. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2000. – С. 195-211.

- Gao Y. et al. Reducing the complexity of perturbation based nonlinearity pre-compensation using symmetric EDC and pulse shaping //Optics express. – 2014. – Т. 22. – №. 2. – С. 1209-1219.

- Gaiarin S., Perego A. M., Silva E. P. et al. Dual-polarization nonlinear Fourier transform-based optical communication system //Optica. – 2018. – Т. 5. – №. 3. – С. 263-270.

- Goossens J.W., Mansoor I. Yousefi, Jaouën Y., Hafermann H., Polarization-division multiplexing based on the nonlinear Fourier transform //Optics express. – 2017. – Т. 25 . – №. 22. – С. 26437-26452.

- Civelli S., Turitsyn S. K., Secondini M., Prilepsky J. E. Polarization-multiplexed nonlinear inverse synthesis with standard and reduced-complexity NFT processing //Optics express. – 2018. – Т. 26. – №. 13. – С. 17360-17377.

- Guiomar F. P., Pinto A. N.  Simplified Volterra series nonlinear equalizer for polarization-multiplexed coherent optical systems //Journal of lightwave technology. – 2013. – Т.31. – №. 23. – С. 3879-3891.

- L. Liu et al. Intrachannel nonlinearity compensation by inverse Volterra series transfer function //Journal of Lightwave Technology. – 2011. – Т. 30. – №. 3. – С. 310-316.

- Федорук М.П., Сидельников О.С. Алгоритмы численного моделирования оптических линий связи на основе многомодовых волокон //Вычислительные технологии. – 2015. – Т. 20. – №. 5.

- Лэм Дж.Л. Введение в теорию солитонов. – М.: Мир, 1983. – Т.4.

- Vaibhav V. Fast inverse nonlinear Fourier transformation using exponential one-step methods: Darboux transformation //Physical Review E. – 2017. – Т. 96. – №. 6. – С. 063302.