Высокочувствительный сенсор CES как устройство детектирования летучих биомаркерных молекул

Ножкина У.В.1, Авакян Е.Г.1, Одинцов Е.Е.2

Студенты

Санкт-Петербургский горный университет

горный факультет1, строительный факультет2, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: unozhkina@yandex.ru

В настоящее время существует множество измерительных приборов, обладающих различными характеристиками. Всё большую ценность приобретают разработки в области здравоохранения. В частности, для детектирования биомаркеров в выдыхаемом воздухе. В современной медицине определение летучих биомаркерных молекул в основном производится посредством громоздкого стационарного оборудования, работа которого основана на методе хромато-масс-спектрометрии. Однако темпы развития науки и техники требуют новых подходов. Предлагаемый фотоионизационный микроплазменный сенсор, разработанный исследовательской группой Санкт-Петербургского Горного университета, обладает многими преимуществами, в числе которых компактность и автономность работы. Уникальные характеристики прибора и широкий спектр детектируемых молекул позволяют говорить о целом ряде областей применения: не только в медицине, но и в горной промышленности, экологии, таможенном деле.

Принцип работы данного прибора основан на методе столкновительной электронной спектроскопии. В ходе анализа энергия характеристических электронов, полученных в процессе ионизации исследуемого газа, измеряется напрямую. Такой подход позволяет отказаться от громоздкого вакуумного оборудования и значительно уменьшить размеры устройства [3]. Следует отметить, что только детектируемые примеси ионизируются излучением ВУФ. Основные компоненты воздуха (азот, кислород) остаются нейтральными, потому что их потенциал ионизации выше, чем энергия фотонов ВУФ [2]. Для точности измерения на электроды сенсора CES нанесено графеновое покрытие, благодаря которому фоновый сигнал уменьшается, а чувствительность и разрешающая способность прибора увеличиваются. Покрытие обеспечивает стабилизацию работы электродов датчика вне зависимости от химических загрязнений исследуемых газов, а также увеличивает точность детектирования энергетических спектров электронов [1].

В докладе представлен принцип работы микроплазменного фотоионизационного сенсора CES, доказана эффективность использования графенового покрытия. Помимо высокой чувствительности (1 ppm), прибор обладает и другими преимуществами, к которым относится портативность, время анализа (~ 1 с), селективность (широкий спектр распознаваемых молекул), небольшой вес (100 г), низкое энергопотребление, а также низкая цена по сравнению с аналогами.

Литература

1. A.S. Mustafaev, V.I. Yarygin, V.S. Soukhomlinov, A.B. Tsyganov, I.D. Kaganovich, Nano-size effects in graphite/graphene structure exposed to cesium vapor, Journal of Applied Physics. 124 (2018) 123304.

2. Mustafaev A., Soukhomlinov V. & Ainov M. Ion’s velocity distribution functions in own gas plasma // Part 1. Experiment. High Temperature. 2017. No. 55(3). pp. 346-351.

3. Rastvorova, I et al. Microplasma photoionization sensors // Theses of the III International Youth Scientific Conference: Physics. Technologies. Innovations of the FTI-2016. 2016. pp. 182-183.