ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОКОВ ВТОРИЧНЫХ НЕЙТРОНОВ ПРИ РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО УСКОРИТЕЛЯ НА ЭНЕРГИИ 20 МэВ

Т. М. Костенко1, А. А. Щербаков1, С. А. Золотов1, А. П. Черняев1, Е. Н. Лыкова1

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: tatyana.kostenko.2000@gmail.com

В настоящее время медицина включает в себя разлитые методы борьбы с онкологическими заболеваниями, в том числе применение ионизирующих излучений. Для лечения ряда опухолей используются линейные устроители электронов, так как они являются основным источником получения высокоэнергетического тормозного излучения [1].

Медицинские линейные ускорителя, работающие на энергиях свыше 8 МэВ, генерируют потоки вторичных частиц, в частности нейтронов, при взаимодействии тормозного излучения с конструкционными элементами головки ускорителя. Вторичные нейтроны могут достигать тела пациента, формируя вклад в поглощенную дозу, который не учитывается современными системами планирования [2].

Дополнительная дозовая нагрузка от вторичного излучения невелика, однако в области гигантского дипольного резонанса и выше она может оказаться заметной, так как на энергиях 18 МэВ и выше становятся возможными большое количество многочастичных реакций. Также вещества с большим атомным номером, из которых состоят конструкционные элементы головки ускорителя, имеют малое сечение захвата нейтронов [2].

Для моделирования головки медицинского линейного ускорителя используется программный пакет GEANT4.

Головка медицинского ускорителя была построена на основе примера «medical_linac2», включенного в стандартный пакет GEANT4, и адаптирована под эксперимент.

На тормозную мишень падает квадратный пучок моноэнергетических электронов энергией 20 МэВ. В результате облучения из мишени испускается пучок немоноэнергетических фотонов, которые после прохождения головки ускорителя падают на водный фантом. Расстояние от тормозной мишени до поверхности фантома - 100 см. В результате взаимодействия тормозного излучения с конструкционными составляющими головки ускорителя образуются вторичные нейтроны.

В результате моделирования был получен спектр вторичных нейтронов и средняя энергия нейтронного излучения. Также для оценки дополнительной дозовой нагрузки от нейтронного излучения было получено процентное глубинное дозовое распределение в водном фантоме и оценен вклад вторичного излучения нейтронов для всего фантома и для очага в центре фантома.

Литература

- Лыкова Е. Н. Исследование потока тормозных фотонов и нейтронов при работе медицинского ускорителя электронов / Лыкова Е. Н., Желтоножская М. В., Руднев П. И., Черняев А. П., Чешигин И. В., Смирнов Ф. - 2018;

- Лыкова Е. Н. Исследование потоков вторичных частиц при работе медицинского ускорителя с энергией 18-20 МэВ: дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук 2019, Москва, 115 с.