Ускорение электронов лазерным полем релятивистской интенсивности в плазменном канале

Стародубцева Е.М., Цымбалов И.Н., Горлова Д.А., Савельев-Трофимов А.Б.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: starodubtceva.em19@physics.msu.ru

Современные лазерные системы позволяют генерировать импульсы малой длительности (10-1000 фс) и пиковой мощности до нескольких ПВт, что при фокусировке позволяет достигать релятивистских интенсивностей (I>1018 Вт/см2). Взаимодействие излучения высокой интенсивности с атомами мишени формирует лазерную плазму, обладающую рядом уникальных свойств, одним из которых является немаксвелловское распределение электронов по энергиям. Вследствие различных механизмов ускорения электроны в плазме могут набирать энергию в десятки и даже сотни МэВ.

Одним из эффективных механизмов ускорения электронов является прямое лазерное ускорение (DLA [1]). Данный эффект наблюдался экспериментально. В частности, в лаборатории релятивистской лазерной плазмы МГУ на 1ТВт Ti:Sa лазерной системе (интенсивность в вакууме ~ 5⋅1018 Вт/см2 ) был получен коллимированный пучок электронов (расходимость ~ 0.05 рад) с температурой 2 МэВ [2]. Данные результаты требовали дальнейшей оптимизации, и для этого было проведено аналитическое и численное рассмотрение движения электрона в плазменном канале.

Одним из ключевых аспектов для любой из схем ускорения является инжекция начальных электронов [3], поскольку он сильно определяет такие параметры, как заряд, энергия и расход полученного электронного пучка. Одним из наиболее распространенных механизмов инжекции является ионизационная инжекция. Целью нашего исследования был поиск оптимальных условий для ускорения низкоэнергетичных (т.е. созданных после ионизации) электронов в DLA.

Для этого мы тщательно проанализировали упрощенную модель DLA, сведя ее к качественному анализу движения электрона в плазменном канале. Нами была рассмотрена модель симметричного бесконечного канала, в котором радиальное электрическое и азимутальное магнитное статические поля аппроксимируются выражениями: Лазерное излучение задавалось в виде плоской волны. Можно показать, что движение по  в комбинации данных полей представляет собой вынужденные негармонические колебания с собственной частотой  и частотой вынуждающей силы , которые называются бетатронными колебаниями. Поэтому движение вдоль оси  может быть приближенно описано уравнениями:

где  – значение скорости на оси канала .

Усреднив движение электрона по быстрым осцилляциям и используя параксиальное приближение, можно аналитически получить зависимость энергии электрона  от относительной фазы лазерного поля и бетатронных колебаний , параметров канала ( ) и лазера . Исследование набора энергии электроном велось с помощью построения фазовых портретов  (рис.1) [3]. Были проанализированы изменения топологии и характер бифуркаций этих фазовых портретов. Найден режим DLA, при котором возможен захват малоэнергетичного электрона и его эффективное ускорение. Этот режим определяется топологией фазового портрета, которая продемонстрирована на рис.1. Оранжевым цветом выделена траектория ускорения низкоэнергетичного электрона () до больших энергий (, отмечена звездой).

Рис. 1. Фазовый портрет электрона в плазменном канале. Топология, обеспечивающая эффективную ионизационную инжекцию.

Также была получена «карта» параметров плазменного канала, при которых ионизационная инжекция электронов в плазменный канал будет эффективной (т.е. >50% всех инжектированных с помощью ионизации электронов будут ускорены).

Рис. 2. Диапазон параметров плазменного канала (закрашенная область), в котором происходит эффективная ионизационная инжекция (ncr – критическая концентрация).

Результаты, полученные аналитически, были подтверждены численным интегрированием уравнений движения, причем совпадение наблюдается как в диапазоне начальных параметров, так и в максимальных энергиях, набираемых электронами. Разработанный подход в может быть использован для описания и оптимизации ускорения электронов DLA для произвольных начальных и конечных энергий и может заложить основу для дальнейшего изучения инжекции электронов при прямом лазерном ускорении электронов.

Литература

- C. Gahn et.al. Physical Review Letters 83, 4772, 1999.

- I Tsymbalov et.al. Plasma Physics and Controlled Fusion, 63(2):022001, 2020.

- Tsakiris G. D. et.al. Physics of Plasmas, 7(7):3017–3030, 2000.