Генерация гармоник атомарными газами в фокусе тороидальных мод лазерных полей.

Трушин С.М.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
физический факультет, Москва, Россия
E-mail: t.stepan1999@gmail.com

Научный руководитель: О.А.Шутова

В последнее время благодаря новым возможностям в эксперименте возрос интерес к созданию оптических вихрей в излучении высоких гармоник, управлению эффективностью их генерации и состоянием поляризации. Появились экспериментальные работы, в которых ГГВП происходит в оптических векторных полях [1-4]. Но в то же время, несмотря на большое количество экспериментов  по ГГВП, пока не существует теории, аккуратно описывающий данный процесс. В настоящей работе используется непертурбативый подход [5], в рамках которого атом описывается при помощи точных трехмерных волновых функций, таким образом, геометрия взаимодействия не сводится к одномерной. Анализ состояния поляризации гармоник производится с помощью формализма обобщенных параметров Стокса [6, 7].

В работе теоретически рассмотрен процесс ГГВП в разреженной атомарной среде, локализованной вблизи фокальной плоскости, под действием векторных пучков в различной геометрии, задаваемых в рамках теории Ричардса-Вольфа (Дебая), решения которой имеют неоднородную амплитудно-фазовую структуру в фокальной плоскости. В экспериментах по ГГВП атомарными газами, как правило, в качестве среды используются благородные газы, в проводимом нами численном эксперименте мы рассматривали газ неона. Анализ поляризационного состояния гармоник проводился с помощью обобщенных параметров Стокса. Эти параметры учитывают третью компоненту поля, в отличие от классических параметров Стокса, которые описывают поведение произвольного двумерного поля. Обобщенные параметры Стокса дают полную информацию о свойствах поля: степень и вид поляризации, её направление и положение в пространстве. Описывались случаи разных пространственных мод падающего поля: гауссовой поляризации и различных комбинаций гибридного поля, которая представляет собой сумму одноцветных полей радиальной и азимутальной поляризации. Рассматривались случаи линейной и циркулярной поляризации гибридного поля – без фазовой задержки между компонентами (линейная) и с задержкой в π/2 (циркулярная). На рис. 1 показаны параметры поляризации для третьей гармоники, генерируемой при воздействии на атомную среду гибридной циркулярной поляризацией. В работе получались результаты анализа обобщенными параметрами Стокса падающих полей, и гармоник, генерируемых этим излучением. Полученные результаты позволяют следить за исчезновением вихревой компоненты поля по мере удаления от фокальной плоскости.

Литература

1. Q. Lin, S. Li, W. Becker. High-order harmonic generation in a tightly focused laser beam. Optics letters. / V. 31, N. 14 / 2006.

2.S. Patchkovskii, M. Spanner. High harmonics with a twist. Nature physics. / V. 8 / 2012

3.J. Troß, C. A Trallero-Herrero.High harmonic generation spectroscopy via orbital angular momentum. J. Chem. Phys. / V.151, N. 084308./ 2019.

4. Gui, G., Brooks, N.J., Kapteyn, H.C. et al. Second-harmonic generation and the conservation of spatiotemporal orbital angular momentum of light. Nat. Photon. 15, 608–613 (2021).

5. Андреев А. В., Стремоухов С. Ю., Шутова О. А. Продольный ток, индуцируемый плоской электромагнитной волной в одиночном атоме // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2018. Т. 154, № 1.  С. 31–43.

6. Jones and Stokes parameters for polarization in three dimensions Colin J. R. Sheppard Phys. Rev. A 90, 023809 – Published 7 August 2014

7. Degree of polarization for optical near fields T. Setälä, A. Shevchenko, M.

| Поляризационный параметр P | Длина полуоси a | Длина полуоси b |
| --- | --- | --- |
| Косинус угла l | Косинус угла m | Косинус угла n |

Рис 1. Полученные с помощью обобщенных параметров Стокса параметры поляризации третьей гармоники, генерируемой с помощью гибридного циркулярно поляризованного поля, на расстоянии z=15λ от фокальной плоскости.