Характеризация фазы и длительности при пост-компрессии тераваттных импульсов ближнего ИК-диапазона

Романовский Я.О.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: romanovskii.io17@physics.msu.ru

Исследование свойств вещества и плазмы в экстремальных условиях открывает возможности создания новых источников энергии, компактных ускорителей заряженных частиц, позволяющих получать электроны с релятивистскими уровнями энергии и источников когерентных рентгеновских импульсов аттосекундной длительности. В последние годы достигнут прогресс в изучении особенностей оптического отклика вещества на лазерные импульсы с длительностью в несколько циклов поля. Оптические системы, позволяющие получать такие импульсы, являются ключевым фактором в исследовании фундаментальных процессов при взаимодействии мощного светового излучения с веществом, изучении физических, химических и биологических объектов, установления основных закономерностей и законов природы [1]. Одним из способов для уменьшения длительности сверхкоротких импульсов высокой мощности является использование техники пост-компрессии, включающей в себя два шага: уширение спектра и компенсацию чирпа. Нелинейное спектральное уширение может быть достигнуто посредством фазовой самомодуляции при распространении высокоинтенсивного лазерного импульса в тонких стеклах, а последующая коррекция фазы – использованием чирпирующих зеркал. Для полной характеризации фазы и длительности сверхкоротких лазерных импульсов, в основном, используются методы пространственного стробирования с разрешением по частоте [2] и спектральной фазовой интерферометрии для прямого восстановления амплитуды электрического поля (SPIDER) [3]. В данной работе использовалась модификация этой методики (SEA-F-SPIDER), использующая пространственное кодирование фазы и прямую спектральную фильтрацию для создания квазимонохроматических вспомогательных импульсов и позволяющая фиксировать пространственно-временную динамику лазерных импульсов [4].

Схема эксперимента представлена на рисунке 1. Излучение Ti:Sa лазера  (длительность импульса 27 фс, энергия 10-40 мДж, диаметр пучка порядка 65 мм) фокусировалось сферическим зеркалом с фокусным расстоянием 250 см в вакуумной системе, состоящей из двух вакуумных камер, соединенных протяженной трубой. В трубе находились две тонкие стеклянные пластины (1 мм BK7): первая на расстоянии 112 см до фокуса, а вторая на расстоянии 75 см после фокуса. Далее излучение после трубы попадало на клин во второй вакуумной камере. Основная часть энергии пучка проходила через клин и затем выводилась из камеры через окно позади клина.  Отражение от клина попадало на плоское зеркало, затем на телескоп для коллимации и уменьшения диаметра пучка. Первое зеркало телескопа – фокусирующее сферическое, второе зеркало – выпуклое сферическое. После телескопа диаметр коллимированного пучка составлял около 20 мм, далее излучение направляется на выходное окно второй вакуумной камеры (толщина 1 мм, BK7, на схеме О2). Для компенсации чирпа использовалось пять отражений от чирпированных зеркал (Thorlabs UMC10-15FS, одно отражение -54 фс2), пучок заводился на них при помощи пары откидных зеркал. Прямые измерения спектра проводились спектрометром OceanOptics HR4000CG-UV-NIR. Длительность исходного импульса определялась аппаратом Wizzler (влияние входного окна О1 скомпенсировано дополнительными чирпирующими зеркалами, на схеме не указаны). Для характеризации фазы и длительности импульсов при помощи техники SEA-F-SPIDER использовался нелинейный кристалл BBO толщиной 10 мкм (I тип фазового синхронизма), узкополосные спектральные фильтры и 2D спектрометр с камерой Thorlabs BC106-VIS. Данные с камеры обрабатывались на компьютере программой, написанной на языке Matlab на основе алгоритма SPIDER [3] с учетом пространственного разрешения вдоль одной координаты пучка.

Рис. 1. Схема эксперимента. СЗ – собирающее сферическое зеркало, РЗ – рассеивающее зеркало, О1 и О2 – выходные окна вакуумных камер, ЧЗ – чирпирующие зеркала, ОЗ – откидные зеркала, λ/2 – широкополосная полуволновая пластинка

Лазерные импульсы длительности 27 фс с энергией 10 мДж и шириной спектра 76 нм были уширены в двух стеклянных пластинах толщиной 1 мм до ширины спектра в 98 нм по уровню e-2, что позволило их сжать во временном масштабе в 1.5 раза до 18 фс, импульсы с энергией 20 мДж – в 1.7 раза до длительности 16 фс с шириной спектра по уровню e-2 порядка 113 нм. Длительность сжатых импульсов контролировалась реализованной в работе методикой.

Я.О. Романовский является стипендиатом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС», грант #21-2-9-19-1.

Литература

- А.М. Желтиков Сверхкороткие импульсы и методы нелинейной оптики, Москва, Наука, 2006.

- Kane D. J., Trebino R. Characterization of arbitrary femtosecond pulses using frequency-resolved optical gating //IEEE Journal of Quantum Electronics. – 1993. – Т. 29. – №. 2. – С. 571-579.

- Iaconis C., Walmsley I. A. Self-referencing spectral interferometry for measuring ultrashort optical pulses //IEEE Journal of quantum electronics. – 1999. – Т. 35. – №. 4. – С. 501-509.

- Witting T. et al. Characterization of high-intensity sub-4-fs laser pulses using spatially encoded spectral shearing interferometry //Optics letters. – 2011. – Т. 36. – №. 9. – С. 1680-1682.

# Footnotes

Работа выполнялась в лаборатории фотоники и нелинейной спектроскопии под руководством профессора А.М. Желтикова. В исследованиях принимали участие Митрофанов А.В., Назаров М.М., Рожко М.В., Сидоров-Бирюков Д.А., Федотов А.Б., Щеглов П.А.