Разработка задачи по фантомной визуализации для специального физического практикума

Агапов Д.П.1, Магницкий С.А. 2, Пономарев Ю.В. 2

1аспирант, 2сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: dimaagapov@mail.ru

Фантомная визуализация - это относительно новый способ сбора информации об исследуемом образце. Так, фантомный метод позволяет получить информацию о пространственном распределении: модуля коэффициента пропускания, коэффициента рассеяния и поляризационных свойств. Основной особенностью этой методики является использование света со специальными статистическими свойствами, при этом регистрация излучения происходит с помощью одиночного фотодиода без пространственного разрешения. Метод фантомных изображений (ФИ) впервые предложен на в [1], где использовался источник одиночных коррелированных фотонов. Однако, позже было показано  [2], что могут быть использованы и яркие источники с тепловой статистикой.

В настоящей работе обсуждается разработка задачи для физического практикума по фантомной визуализации в ярком свете с тепловой статистикой. Метод ФИ, реализованный в таком  свете, можно рассматривать как наглядную платформу для изучения особенностей статистической оптики. Основной целью данного практикума является знакомства студентов с принципами метода ФИ и изучение основных понятий статистической оптики.    В частности,  предполагается обучение студентов навыку создания случайных световых поля с заданными статистическими свойствами интенсивности.   Обучающийся проведет ряд экспериментов, по результатом которых научатся формировать фантомные изображения в классическом свете.

Фотография экспериментальной установки  практикума представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Фото установки

Исследование выполнено за счет гранта российского научного фонда (проект № 21-12-00155).

Литература

- Strekalov D.V., Sergienko A.V., Klyshko D.N. and Shih Y.H // Physical review letters 1995 74(18), p.3600-3603.

- Wu H., Han B., Wang Z., Genty G., Feng G. and Liang H.// Optics Express 2020 28(7) p.9957-9964.