Моделирование оптического многосердцевинного волокна с двумя ступенчатыми одномодовыми сердцевинами

Гультяева Л.А.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича, Институт магистратуры, кафедра Фотоники и линий связи, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lyudmila150@gmail.com

При построении линейной части оптических трактов систем связи широко используются схемы параллельной передачи с применением пространственного мультиплексирования. Одним из вариантов его реализации является применение многосерцевинных волокон (МСВ) [1]. МСВ представляет собой волокно с несколькими сердцевинами, объединенными общей оболочкой. Диаметр общей оболочки D кварцевого МСВ составляет 125 мкм, то есть равен диаметру оболочки обычного волокна с одной сердцевиной [2, 3].

В данной работе проведено моделирование распределения напряженности электрического поля в поперечном сечении кварцевого МСВ с 2-мя одномодовыми сердцевинами со ступенчатым профилем показателя преломления в COMSOL Multiphysics. При сближении сердцевин между ними появляются взаимные влияния – туннелирование части излучения из одной сердцевины в другую (рис.3) [4].

На рис. 1а представлена конструкция исследуемого кварцевого МСВ. Диаметр сердцевины был принят равным d = 8 мкм. Показатели преломления сердцевины и оболочки составляли 1.45 и 1.43 соответственно. На рис. 1б представлены результаты расчета напряженности электрического поля. За критерий степени взаимных влияний была принята величина напряженности электрического поля E посередине между сердцевинами. На рис. 3 представлена зависимость E(l) (красная кривая).

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 1. МСВ без внутренних оболочек: а – конструкция, б – распределение напряженности электрического поля при расстоянии между сердцевинами l = 4 мкм

Для уменьшения взаимных влияний применяются различные конструктивные решения: 1) увеличение расстояния между ближайшими друг к другу сердцевинами, путем уменьшения их числа или изменения взаимного расположения внутри общей оболочки; 2) формирование вокруг каждой сердцевины внутренней оболочки – защитного слоя с показателем преломления, меньшим чем у общей оболочки; 3) формирование между соседними сердцевинами защитного барьера из воздушных отверстий. В работе проанализирована эффективность применения внутренней оболочки. Диаметр внутренней оболочки был принят равным 4.4 мкм. На рис. 2 представлены конструкция и результаты расчета напряженности электрического поля МСВ. На рис. 3 представлена зависимость E(l) в МСВ (синяя кривая).

Расчеты показали, что использование собственной оболочки с пониженным показателем преломления у сердцевин существенно снижает взаимные влияния между сердцевинами.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2. МСВ с внутренними оболочками вокруг сердцевин: а – конструкция, б – распределение напряженности электрического поля при расстоянии между сердцевинами l = 4 мкм

Рис. 3. Зависимость взаимных влияний от расстояния между сердцевинами в МСВ

Результаты работы представляют интерес для разработчиков МСВ, а также для основного их потребителя – центров обработки данных. Они также будут использованы для разработки оптимальной конструкции МСВ, обеспечивающего компромисс между количеством сердцевин и качеством передачи информации по ним.

Литература

- Былина М.С., Гультяева Л.А. Новые типы многосердцевинных волокон для центров обработки данных. В сборнике: лучших докладов конференции Подготовка профессиональных кадров в магистратуре для цифровой экономики ПКМ – 2021. С. 175-179.

- Фокин В. Г., Ибрагимов Р.З. Оптические системы с терабитными и петабитными скоростями передачи: Учебное пособие/ Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики; каф. многоканальной электросвязи и оптических систем. – 2015г.– 161 с.

- Портнов Э.Л. Новые типы оптических волокон в телекоммуникациях и их применение // T-Comm. 2013. №8. С. 96-98.

- Дианов Е.М., Семёнов С.Л., Буфетов И.А. Новое поколение волоконных световодов // Квантовая электроника. 2016. №1. С. 1-10.