Исследование зависимости коэффициента отражения от параметров модуляции и дефектов брэгговской решётки

Станкевич К.М., Бутковский О.Я., Приводнов И.И.

Студент, 1 курс магистратуры

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,

институт прикладной математики, физики и информатики, Владимир, Россия

E-mail: kristina.stankevich@bk.ru

Изучение параметров излучения в волоконных брэгговских решётках [1] актуально тем, что с помощью ВБР можно добиться уменьшения уровня бокового излучения и усиления рассеянного на решётке лазерного излучения для получения наибольшей эффективности работы оптоволокна. Целью работы являлось аналитическое и компьютерное моделирование брэгговских решёток для изучения динамики амплитуды максимумов спектральной плотности и интерференции боковых лепестков в зависимости от меняющихся входных параметров и дефектов ВБР. Внимание направлено на положение пика отражения, его глубину и ширину, а также глубину и отстройку боковых лепестков.

Рисунок 1. Диаграмма изменения уровня осцилляции в зависимости от nmod

В модель амплитуды модуляции показателя преломления вводилась случайная погрешность, используя амплитуду наведённого показателя преломления с добавлением шума, уровень шума наведённой модуляции, равномерный шум с нулевым средним.

Было доказано, что коэффициент отражения зависит не только от длины волны Брэгга и длины волны входного излучения, но и от модуляции показателя преломления световода, выявлены закономерности влияния дефектов ВБР и уровня шума на коэффициент отражения и коэффициент эффективности.

Выражаю особую благодарность моему научному руководителю Бутковскому Олегу Ярославовичу, доктору физико-математических наук, за ценные советы и важные замечания при проведении исследований и оформлении данной статьи.

Литература

1. Оввян, А.П. Расчет однородных и неоднородных брэгговских волоконных решеток // Молодежный научно-техничский вестник. – 2012. – Т. 45. – №. 6. – С. 2-3.