Зависимость температуры Бозе-конденсации биполяронной жидкости от уровня допирования в системах с сильным Фрёлиховским электрон-фононным взаимодействием.

Джантемиров А.Х.., Мясникова А.Э.

аспирант

Южный федеральный университет, физический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: dzhantemirov.27@yandex.ru

Для изучения фазовой диаграммы систем с сильным Фрёлиховским электрон-фононным взаимодействием (ЭФВ) была использована функция распределения для носителей заряда в таких системах [2,3]. Особенностью этой функции является сосуществование автолокализованных и делокализованных носителей заряда. Число автолокализованных носителей заряда в таких системах определяется температурой, энергией связи, размерами автолокализованных состояний и максимальной групповой скоростью фононов. При достаточно высокой плотности носителей заряда энергия связи биполяронов Ebip зависит от плотности носителей (при высокой плотности носителей заряда и сильном ЭФВ энергетически более выгодно формирование биполяронов, нежели поляронов). Энергия связи Ebip и радиус биполярона Rbip рассчитаны минимизацией энергии системы, которая включает энергию биполяронов и энергию делокализованных носителей, с радиусом биполярона в качестве вариационного параметра [1].

Для расчета температуры Бозе-конденсации биполяроннов необходим спектр элементарных возбуждений биполяронной жидкости. Такой спектр, включающий плазменные возбуждения вследствие дальнедействующего Кулоновского взаимодействия и звуковые возбуждения вследствие короткодействующего отталкивания биполяронов из-за принципа запрета Паули был получен Эмином [4]. Однако, данный спектр не включает в себя низкоэнергетические возбуждения, тогда как в купратах ротонные возбуждения могут возникать как в плоскости проводимости, так и в перпендикулярном направлении [5]. Исходя из этого в спектр элементарных возбуждений также включена ротонная ветвь [6]

Далее, используя двухжидкостную модель сверхтекучести жидкого гелия можно рассчитать концентрацию биполяронов в конденсате и, впоследствии, температуру Бозе-конденсации. На рис.1 показаны результаты расчета температуры Бозе-конденсации TC, температура TCO, при которой пропадает зарядовое упорядочение, а также температура T*, при которой возникает псевдощель. Последние две рассчитаны как температуры, при которых формируются соответственно 40% и 5% от максимального числа биполяронов.

- Myasnikova  A. E., Nazdracheva T. F., Lutsenko A. V., Dmitriev A. V., Dzhantemirov A. H., Zhileeva E. A. and Moseykin D. V. Strong long-range electron–phonon interaction as possible driving force for charge ordering in cuprates //  J. Phys.: Condens. Matter. 2019. V. 31, 235602.

- Мясников Э. Н., Мясникова А. Э. Об условиях существования поляронов Ландау-Пекара //  ЖЭТФ. 1999, том 116,  вып. 4(10), стр. 1386-1397.

- Myasnikova A. E., Myasnikov E. N., Moseykin D. V., Zuev I. S. Distribution   of charge   carriers   at   strong   electron–phonon   interaction  and   “vertical   dispersion”   in   ARPES   spectra   of   cuprates //  Physics Letters A. 2015. V. 379. P. 458–465.

- Emin D. In-plane conductivity of a layered large-bipolaron liquid //  Philosophical Magazine. 2015. V. 95. P. 918-934.

- E.M. Forgan et al., The microscopic structure of charge density waves in underdoped YBa2Cu3O6.54 revealed by X-ray diffraction// Nature Communications. 2015. 6, 10064.

- Абрикосов А. А., Горьков Л. П., Дзялошинский И. Е. Методы квантовой теории поля в статистической физике / М.: Физматгиз, 1962.

- Comin R., Damascelli A. Resonant x-ray scattering studies of charge order in cuprates //Annual Review of Condensed Matter Physics. 2016. V. 7. P. 369-405.

# Text boxes

Рис. 1  Результаты расчета.
Синие кружки – T*, зеленые ромбы – TCO, красные крестики - TC