# Мониторинг ультрафиолетового свечения атмосферы Земли на кубсатах МГУ

Щелканов К. Д.

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: shchelkanov.kd18@physics.msu.ru

Для реализации измерений свечения ночной атмосферы Земли и отработки технологии использования кремниевых фотоумножителей в открытом космическом пространстве в НИИЯФ МГУ ведется работа над серией компактных детекторов АУРА (англ. AURA – Atmospheric Ultraviolet RAdiation).  Основные преимущества кремниевых фотоумножителей (SiPM - Silicon PhotoMultiplier) перед традиционными вакуумными: малый размер (толщина порядка одного миллиметра), малое напряжение питания (несколько десятков вольт) и надежность. Небольшие габариты и удобство эксплуатации позволяют использовать эти детекторы в наноспутниках (например CubeSat) [1].

Второй прибор из серии, АУРА-2 (см. рис.1), был установлен на спутнике ДЕКАРТ и запущен в сентябре 2020 года. АУРА-2 имеет более высокое временное разрешение (10 мс) по сравнению с первым вариантом детектора и широкое поле зрения (22×90 градусов). Перед SiPM установлена бленда со светофильтрами, которая ограничивает поле зрения, а фильтры (широкополосные из цветного стекла УФС-1 и интерференционные FF01-375/110) ограничивают измеряемый диапазон длин волн областью в окрестности спектральных линий молекулярного азота. Детектор имеет схему управления коэффициентом усиления детекторов, которая позволяет проводить измерения в широком диапазоне интенсивностей (от ночного атмосферного свечения до прямого солнечного света). Относительно высокое временное разрешение позволяет регистрировать не только квазистационарное свечение, но и транзиентные световые явления [2].

За время работы космического аппарата на орбите проведен ряд успешных сеансов включения прибора, и измерения при разных условиях освещенности. Зарегистрированы серии УФ вспышек вдоль траектории движения аппарата надо грозовыми районами. Пример такой вспышки приведен на рис.2.

Рисунок 1. Детектор АУРА-2. Слева: 3D модель, справа: фотография.

Рисунок 2. Пример транзиентной УФ вспышки в поле зрения прибора.

В работе представлены описания детектора АУРА-2 и исследуемых явлений, результаты предполетных испытаний и работы на борту спутника.

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фундаментальные и прикладные исследования космос».

Литература

[1] E. V. Glinkin, P. A. Klimov, A. S. Murashov, D. V. Chernov. The AURA atmosphere radiation detector based on silicon photomultipliers for small spacecraft of the cubesat type. // Instruments and Experimental Techniques. — 2021. — Vol. 64, no. 2. — P. 291–296.

## [2] Глинкин Е.В., Климов П. А., Мурашов А. С., Чернов Д. В., Щелканов К. Д. Детектор УФ излучения АУРА-2 на основе кремниевых фотоумножителей проекта Декарт. // Материалы 13-ой международной школы-конференции Проблемы Геокосмоса. 2021. 320–326.