Исследование растворов смесей соляной и лимонной кислот для применения в генераторе 44Ti/44Sc

Титченко Н.А.1

Аспирант, 2 год обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nikolaytitchenko@yandex.ru

44Sc (T1/2 =3,97 ч, =652 кэВ, p = 94%) является перспективным радионуклидом для применения в ПЭТ диагностике. Одним из способов его получения является генератор 44Ti/44Sc.

В данной работе исследовались растворы смесей соляной и лимонной кислот в качестве элюента для генераторной системы на основе анионообменной смолы TEVA (TrisKem Int.). Были определены коэффициенты распределения Ti(IV) и Sc(III)  в растворах смесей H3Cit и HCl различных концентраций на смоле TEVA в статических условиях (таблица 1). По полученным данным, растворы № 4-6 могут быть применены в качестве элюентов за счёт высоких значений Kd для TI(IV) и низких для Sc(III).

Таблица 1. Коэффициенты распределения Ti(IV), Sc(III) для смолы TEVA в растворах смесей лимонной и соляной кислот.

| № | C, моль/л | Kd |
| --- | --- | --- |
|  | H3Cit | HCl | Ti(IV) | Sc(III) |
| 1 | 0,005 | 0,125 | 0 | 0 |
| 2 | 0,005 | 0,063 | 30 | 1 |
| 3 | 0,005 | 0,032 | 1150 | 1 |
| 4 | 0,005 | 0,016 | 12000 | 2 |
| 5 | 0,005 | 0,008 | 24000 | 1 |
| 6 | 0,005 | 0,004 | 29000 | 1 |
| 7 | 0,005 | 0,000 | 20000 | 12 |

Для создания генераторной системы стеклянную колонку (⌀=3,5 мм) заполняли смолой TEVA, уравновешенной в растворе №4 (0,005 M H3Cit + 0,016 М HCl), добавляли 1,9 кБк 44Ti и элюировали раствором №4. Типичная кривая элюирования представлена на рисунке 1. Выход 44Sc составил 49% в 3 мл элюата, что недостаточно для эффективного использования генераторной системы.

Рис. 1. Кривая элюирования генераторной системы 44Ti/44Sc на основе TEVA, 
элюент: 0,005 М H3Cit + 0,016 M HCl