Определение содержания химических форм йода в растворе приямка защитной оболочки на АЭС с ВВЭР

Хорошилова К.Д., Грачев В.А., Сорокопод М,О.

Аспирант, 2 курс

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: krissi95@yandex.ru

Для расчета утечки радиоактивных продуктов деления (ПД) в окружающую среду при авариях на АЭС с ВВЭР применяется аттестованное программное средство (ПС) «LEAK3» [1]. В рамках этого ПС при оценке выбросов радиоактивного йода используется величина коэффициента распределения (КР) йода между паром и раствором приямка защитной оболочки. Однако на сегодняшний день в данном ПС отсутствует методика расчета этой величины: используются лишь отдельные значения КР для разных диапазонов рН раствора.

На КР йода между водной и парогазовой фазой влияют, в первую очередь, его химические превращения. В растворе аварийного приямка йод присутствует сразу в нескольких химических формах: I2, I–, I3–, HIO, IO3– и др. Так как все химические формы йода обладают различной летучестью, необходимо оценить, какие из них и в каком количестве образуются в растворе приямка при протекании аварии согласно заданному сценарию. Все химические формы йода обладают различной летучестью. На установления равновесия между образующимися формами и кинетикой перехода из одной формы в другую оказывают влияние следующие факторы: температура, водородный показатель, концентрации растворенных реагентов систем безопасности, ионов металлов, кислорода, а также мощность дозы ионизирующего излучения присутствующих в растворе радионуклидов.

Разработанная методика базируется на решении модельной системы уравнений химической кинетики, записанной в следующем виде:

,

где Сi – концентрация i-й частицы, t – время, P – мощность поглощенной дозы, ρ – плотность раствора, G0i – первичный радиационно-химический выход образования (разложения) i-й частицы, kij – константа скорости бимолекулярной реакции между i-й и j-й частицами [2], δi(m, n) = 1, если в ходе реакции между m-й и n-й частицами в качестве продукта образуется i-я частица (и 0 в остальных случаях).

Суммирование ведется по всем видам частиц, включая основные химические формы йода, воду и продукты ее радиолиза, а также промежуточные активные частицы (радикалы и ион-радикалы); в результате система включает около 30 уравнений. Все реакции в описанной модели представляются как бимолекулярные. Пересчет значений kij на произвольную температуру проводится с использованием уравнения Аррениуса. Если значение энергии активации для реакции отсутствует в базах данных, оно принимается равным энергии активации самодиффузии воды: 12,6 кДж/моль. Мощность дозы излучения рассчитывается по текущей активности ПД в растворе в приближении полного поглощения β-частиц и частичного поглощения энергии γ-квантов.

Решение жесткой нелинейной системы дифференциальных уравнений производится с помощью метода формул дифференцирования назад. Проведенные тестовые расчеты показывают хорошее качественное согласие с экспериментальными данными литературы.

Литература

- Программа LEAK3. Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности. НТЦ ЯРБ Аттестационный паспорт программного средства. Регистрационный номер 118 от 02.03.2000 г.

- http://kinetics.nist.gov/solution