Разработка экстракционной системы с применением аддитивных технологий и её динамические испытания с использованием N, O-донорных лигандов.

Домников Кирилл Сергеевич

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

e-mail: ksdomnikov@outlook.com

Одной из важнейших задач радиохимии и радиохимической технологии является замыкание ядерного топливного цикла. Под этим понимается в том числе и обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и продуктом его переработки – высокоактивными отходами (ВАО). Наибольший вклад в радиоактивность ВАО в долгосрочной перспективе вносят минорные актиниды: америций-243(T1/2 = 7430 лет), и нептуний-237 (T1/2 =2,14·106 лет). Выделение из ВАО  америция(III) актуальная задача в развитии атомной энергетики.

. В промышленном масштабе жидкость-жидкостная экстракция – один из оптимальных методов переработки ВАО. Для практического разделения радионуклидов целесообразно проводить эксперименты по подбору экстракционных условий при противоточной реализации жидкостной экстракции.

Разрабатываемые в нашей лаборатории N,O-донорные лиганды для селективной экстракции минорных актинидов первоначально синтезируются в малых количествах. Поэтому целью работы является проектирование прототипа каскада противоточных экстракторов с минимальным объемом.  Это позволит упростить проведение динамических испытаний и уменьшит количества дорогостоящих реагентов (в том числе и синтезируемых лигандов) требуемых для проведения полноценного эксперимента определения эффективности выделения целевых компонентов

В ходе работы разработан и напечатан на 3D-принтере прототип каскада противоточных экстракторов, написана программа управления перемешиванием и перекачиванием двух фаз, проводятся динамические испытания в экстракционных системах: 20% раствор трибутилфосфата (ТБФ) в керосине и 3М водный раствор азотной кислоты, 0,05М раствор модифицированного диамида 1,10-фенантролиндикарбоновой кислоты в метанитробензотрифториде (Ф-3) и раствора имитатора (ВАО) в 3М водном растворе азотной кислоты.

Литература:

- Cao S. et al. Solvent extraction of americium(III) and europium(III) with tridentate N,N-dialkyl-1,10-phenanthroline-2-amide-derived ligands: extraction, complexation and theoretical study // New Journal of Chemistry. 2016. Vol. 40, № 12. P. 10560–10568.

- Law J.D. et al. Oxidation and extraction of Am(VI) using a monoamidic extractant in 3D printed centrifugal contactors // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018. Vol. 318, № 1. P. 35–41.

- Miguirditchian M. et al. Complexation of lanthanides (III), americium (III), and uranium (VI) with bitopic N, O ligands: an experimental and theoretical study // Inorganic chemistry. 2011. Vol. 50, № 14. P. 6557–6566.