Теоретическое исследование реакции анодных материалов с электролитами натрий-ионных аккумуляторов

Сердюков Г.Д.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: gosha.serdyukov@mail.ru

В мире широко распространены литий-ионные элементы, однако в лабораторных условиях активно ведутся испытания натрий-ионных аккумуляторов. Содержание натрия в земной коре значительно превышает содержание лития. Следовательно, замена лития на натрий позволяет сократить стоимость устройств и сделать их изготовление менее зависимым от расположения мест добычи. При этом необходимы дополнительные исследования для обеспечения безопасности и продления срока службы натрий-ионных аккумуляторов [2].

В Na-ионном аккумуляторе на поверхности электрода образуется слой, состоящий из продуктов его взаимодействия с электролитом (в роли электролита часто выступает пропиленкарбонат, или PC). Этот слой называется SEI (solid electrolyte interphase). Он играет ключевую роль в процессе работы аккумулятора и отвечает за безопасность [3].

Экспериментальный анализ SEI затруднен вследствие большого количества физико-химических процессов, идущих одновременно [1]. Поэтому чрезвычайно полезным является моделирование процесса образования SEI.

С помощью метода DFT был произведен расчет путей реакции по одноэлектронному механизму и двухэлектронному механизму. Расчет оптимизации геометрии и частот колебаний были проведены на основе функционала B3LYP/6-311G+(2d, p). Уровень отсчета установлен относительно изолированных атомов PC и натрия

Реакция натрия и PC, в зависимости от избытка или недостатка PC, может приводить к образованию различных органических карбонатов. Избыток натрия делает выгодным образование Na2CO3 и C3H6.

В процессе расчета альтернативного механизма с участием 2 электронов выгодным является образование 1,2-диалкоксида натрия и CO из промежуточных соединений.

Литература:

1. Fondard J. [и др.].  SEI Composition on Hard Carbon in Na-Ion Batteries After Long Cycling: Influence of Salts (NaPF 6 , NaTFSI) and Additives (FEC, DMCF)  // Journal of The Electrochemical Society. 2020. № 7 (167). C. 070526.

2. Lyu P. [и др.]. Recent advances of thermal safety of lithium ion battery for energy storage / P. Lyu, X. Liu, J. Qu, J. Zhao, Y. Huo [и др.]., Elsevier B.V., 2020. 195–220 c.

3. Rulev A. A. [и др.]. Revising the pathways of the Li reaction with organic carbonates // Physical Chemistry Chemical Physics. 2020. № 28 (22). C. 16184–16192.