Перспективы применения ансамблей ультрамикроэлектров для анализа олигопептидов с различной длиной цепи.

Петров А.А., Арбенин А.Ю., Земцова Е.Г., Данилова Е.Е.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: st068921@student.spbu.ru

Сферическая диффузия, возникающая при использовании ультрамикроэлектродов (электродов с характеристическим размером 1-10 мкм), способствует более высокой скорости массопереноса, что приводит к тому, что скорости обеднения приэлектродного слоя за счет электрохимической реакции и подведения продукта из глубины раствора выравниваются. Это является причиной того, что для ультрамикроэлектродов существует предельный размер сферического слоя, в котором локализован градиент концентрации (диффузионный слой). Таким образом достигается стационарный режим массопереноса, что выражается в сигмоидальной форме вольтамперных кривых. [1]

В ансамблях ультрамикроэлектродов при разнесении диффузионных полусфер реализуется стационарный режим диффузии, однако при уменьшении межэлектродного расстояния, возникает смешанный «стационарно-нестационарный» режим.  Результирующее изменение формы вольтамперографических кривых может служить аналитическим сигналом при изучении веществ, коэффициенты диффузии которых отличаются, поскольку размер диффузионной сферы находится в зависимости от него.

В данной работе теоретически и экспериментально обоснована возможность применения вольтамперометрии с использованием ансамблей ультрамикроэлектродов, работающих в переходном режиме, для анализа электроактивных дериватов пептидов с различной молекулярной массой. Теоретическое предсказание вольтамперного отклика производилось при помощи пакета моделирования в конечных элементах Comsol ®. В качестве модельных соединений использовались ферроцен-метанол, глицил- и триглицил-ферроцен-метанол. Влияние коэффициента диффузии доказано через изменение положения пиков на циклических вольтамперограммах (Рис. 1).

Рис. 1. (а) Теоретическая зависимость сдвига потенциала пика относительно равновесного потенциала от коэффициента диффузии (б) Экспериментальные зависимости сдвига потенциала от скорости развертки

Благодарность РЦ СПбГУ: ИТКН, МРЦ, МАСВ

Поддержка: грант СПбГУ ID: 74883303

Литература

1. Aikens D. A. Electrochemical methods, fundamentals and applications. – 1983.

2. Davies T. J. et al. The cyclic and linear sweep voltammetry of regular arrays of microdisc electrodes: Fitting of experimental data //J. of Electroanal. Chemistry. – 2005. – Т. 585. – №. 1. – С. 51-62.