Переработка борсодержащего раствора

Романюк Н.А., Коржов А.Н., Ковальчук Н.О., Лоза Ю.С., Смышляев Н.А., Лоза С.А.

Аспирант, 3 курс

Кубанский государственный университет,

факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E–mail: romanyuknazar@mail.ru

Бор - химический элемент 13-й группы второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, достаточно распространён в земной коре в виде двух стабильных изотопов, один из которых 10В имеет очень высокое сечение захвата тепловых нейтронов. Поэтому 10В в составе борной кислоты используется в качестве поглотителя нейтронов на атомных электростанциях. Благодаря своим нейтронно-физическим характеристикам и возможности растворяться в воде применение борной кислоты делает возможным плавное (не ступенчатое) регулирование мощности ядерного реактора путём изменения её концентрации в теплоносителе - так называемое «борное регулирование».

В результате проведения технологического процесса дезактивации кубовых остатков АЭС борная кислота загрязняется нитратом натрия. Существуют различные методы для очистки растворов от борной кислоты: сорбция, дистилляция, обратный осмос, ионный обмен [1]. Для переработки модельного раствора, образующегося на АЭС, содержащий 0.75 моль/л борной кислоты и 0.15 моль/л нитрата натрия мы предлагаем использовать метод электродиализа [2]. При этом сильный электролит - нитрат натрия будет переносится через ионообменные мембраны, а не диссоциированная борная кислота, будет оставаться в исходном растворе. Опыты были проведены при различном напряжении на парной камере электродиализного аппарата.

На рис.1 показаны зависимость коэффициента разделения NaNO3 и Н3ВО3 от напряжения.

Рис. 1. Зависимость коэффициента разделения нитрата натрия и борной кислоты от напряжения на парной камере электродиализного аппарата

Анализ данных рис. 1 показывает, что наилучшее разделение борной кислоты и нитрата натрия достигается при низких напряжениях, где коэффициент разделения при Uпк равной 2 В составляет 40. При этом потери борной кислоты составляют 4-9 %, при 90 % извлечении нитрата натрия.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ проект FZEN-2020-0022.

Литература

1 J. Wolska, M. Bryjak Methods for boron removal from aqueous solutions - A review // Desalination. 2013. Vol. 310. P. 18–24.

2 S. Al-Amshawee, M. Y. B. M. Yunus, A. A. M. Azoddein [et al.] Electrodialysis desalination for water and wastewater: A review // Chem. Eng. J. 2020. Vol. 380. № 122231.