Влияние давления на окислительный крекинг этан-этиленовой смеси

Старостин А.Д.1,3, Озерский А.В.2,3, Никитин А.В.2,3

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики Российской академии наук,

Черноголовка, Россия

3Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: sald.2000@mail.ru

Одними из основных компонентов нефтезаводских газов (НЗГ) являются этан и этилен. Из-за сложного состава и различной реакционной способности компонентов, НЗГ сжигаются на факелах. Селективный окислительный крекинг является перспективным способом конверсии газообразных углеводородов С2+, с помощью которого можно получать смеси СО, Н2, метана и этилена – одного из продуктов конверсии тяжёлых углеводородов при этих условиях. В основе селективного окислительного крекинга лежит высокая реакционная способность углеводородов С2+ в окислительных процессах [1]. При наличии экспериментальных данных [1–3], систематические исследования газофазного окислительного крекинга этана в присутствии ненасыщенных углеводородов до сих пор отсутствуют.

***

Проведенные исследования показали для газовой фазы более высокую реакционную способность этана по сравнению с этиленом при их окислительном крекинге. Однако в процессе глубоко окисления на поверхности реактора этилен более активен по сравнению с этаном.

Отсутствует взаимное ингибирование и промотирование этана и этилена при их совместном окислительном крекинге.

При окислении этана и этилена возможно влияние процессов сопряжения между ними, в результате образования бутиленов и дивинила. Однако во всех проведенных экспериментах концентрации дивинила и бутиленов были меньше 0,1 и 0,01 % об., из-за чего трудно сделать выводы о заметном вкладе этих эффектов.

## Литература

- Магомедов Р.Н., Прошина А.Ю., Арутюнов В.С. // Кинетика и катализ. 2013. Т: 54, № 4. С. 401–412. 10.7868/S0453881113040114.

- Озерский А.В., Никитин А.В., Седов И.В., Фокин И.Г., Савченко В.И., Арутюнов В.С. Журнал прикладной химии. 2018. Т. 91. № 12. С. 1790-1800. 10.1134/S0044461818120149.

- Магомедов Р.Н., Прошина А.Ю., Пешнев Б.В., Арутюнов В.С. Влияние газовой среды и гетерогенных факторов на газофазный окислительный крекинг этана Кинетика и катализ. 2013. Т. 54. № 4. С. 413–419. 10.7868/S0453881113040126.