Высокотемпературный сверхизлучательный фазовый переход в квантовых метаматериалах с безмасштабным сетевым интерфейсом

Баженов А.Ю.

аспирант, 4 курс

Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: b.a.y@mail.ru

В работе предложена новая концепция квантового метаматериала, которая предполагает сверхсильное взаимодействие двухуровневых систем (ДУС) с фотонным полем в неупорядочных средах и в сетевых архитектурах. В приближении среднего поля рассматривается фазовый переход к сверхизлучению (СИ), который приводит к возникновению двух ветвей возбуждения (поляритонов) и сопровождается установлением ненулевой макроскопической поляризации двухуровневых систем. Было показано, что величина частоты Раби существенно увеличивается за счет топологии сети в пределах аномальной области.

Усиление взаимодействия вещества и поля представляет собой ключевую проблему для современных квантовых технологий, которые используют фотонное поле в качестве носителя квантовой информации [1]. Имеющиеся в настоящее время материалы обладают сильной и сверхсильной связью вещества и поля [2]. Сильная связь предполагает периодический обмен энергией между ДУС (атомы, экситоны, куперовские пары) и квантованным полем. Частота этих колебаний представляет собой частоту Раби-расщепления, которая зависит от силы взаимодействия поля с веществом, и зависит от количества ДУС взаимодействующих с одномодовым полем резонатора как .

В этой работе мы предлагаем новую концепцию квантового метаматериала, которая имитирует сложную сетевую архитектуру и позволяет создавать сверхсильную связь между коллективным спином и резонаторными модами, образованными сетевой топологией [3]. В данном случае резонатор представляет собой некоторую сеть с безмасштабной топологией. Хабы, возникающие в безмасштабных сетях, обеспечивают гораздо более быстрое и надежное распространение информации. В работе показано, как сетевая архитектура влияет на эффект Раби-расщепления и возникновение СИ состояния в предлагаемых метаматериалах, а также усиливает коллективный коэффициент взаимодействия материи и поля. Полученные результаты открывают путь к созданию новых фотонных и поляритонных схем, квантовых сетей для эффективной обработки квантовой информации при высоких (комнатных) температурах.

Модель метаматериала состоит из N локализованных ДУС, которые занимают узлы графа, рис. 1. Физически графовая архитектура на рис. 1 может быть спроектирована в чипе из плавленого кварца с помощью метода прямой лазерной записи, который позволяет изготавливать квантовые (фотонные) информационные устройства на чипе. В этом случае связи между узлами представляют собой волноводы, которые на практике допускают сверхмалую (0,1 дБ/см) диссипацию. Таким образом, метаматериал представляет собой ансамбль ДУС, связанных безмасштабной сетью волноводов. Кроме того, рассматриваемая система находится в термодинамическом равновесии с некоторой температурой T. Полный гамильтониан рассматриваемой модели имеет вид:

(1)

где – операторы рождения (уничтожения) фотонного поля,   – оператор инверсии населенности,  – резонансная частота перехода ДУС с основного в возбужденное состояние, g – константа взаимодействия ДУС с фотонным полем.

В  работе нас интересуют главным образом безмасштабные сети (графы), свойства которых характеризуются степенным распределением ступени узлов , рис. 1г.

Рис. 1: Образцы интерфейсов квантовых метаматериалов с безмасштабными графовыми структурами, которые соответствуют степенному закону с а) γ = 1,5, б) γ = 3 и в) γ = 4.5 с . г) - Распределение степени узлов в логарифмическом масштабе. Вкладка на рисунке г) показывает зависимость средней степени связанности  и  от  в логарифмическом масштабе

Рассматривая базис когерентных состояний квантовых полей и используя вариационный (термодинамическый) подход, на основе (1) были получены основные уравнения для параметра порядка – числа фотонов в метаматериале, а также проведена  оценка влияния сетевой архитектуры на эффект Раби-расщепления и СИ фазового перехода. Его критическая температура определяется следующим выражением:

(2)

где  и – плотность возбуждения. Из данного выражения видно, что при  критическая температура СИ фазового перехода , что соответствует пределу насыщения ДУС. Также при заданной температуре, данное выражение позволяет определить критическое значение параметра , когда происходит СИ фазовый переход.

В работе предложена новая концепция квантового метаматериала, которая рассматривает безмасштабную сетевую структуру, обладающую сверхсильным кооперативным когерентным взаимодействием двухуровневых систем с квантованным оптическим полем. Сверхсильный режим возникает благодаря особой сетевой архитектуре. Был предсказан закон  для коллективной силы взаимодействия  поля и материи. Рассмотрена проблема сверхизлучательного фазового перехода квантованной амплитуды поля, происходящего в структуре метаматериала.

Благодарим за финансовую поддержку программы «Russian Priority 2030 program»

Литература

- Chestnov Y., Shahnazaryan V. A., Alodjants A. P., Shelykh I. A. Terahertz lasing in ensemble of asymmetric quantum dots // ACS Photonics. 2017. № 11(4). p.2726 – 2737

- Kockum A. F., Miranowicz A., Liberato S. D., Savasta S., Nori F. Ultrastrong coupling between light and matter // Nature Reviews Physics. 2019. №1 (1). p. 19-40

- Bazhenov A.Y., Tsarev D.V., and Alodjants A.P. Mean-field theory of superradiant phase transition in complex networks //Physical Review E. 2021. №6 (103). p. 062309