Модельные подходы к верификации параметров процесса радиационной стерилизации костных имплантатов

Хуцистова А.О.

Студент

Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия;

E-mail: khutcistova.ao17@physics.msu.ru

Актуальность данной работы определяется постоянно растущей потребностью практической медицины в пластическом материале для проведения восстановительных хирургических вмешательств в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой, военно-полевой хирургии и других областях [1]. Наиболее важной частью процесса получения эффективного пластического материала является стерилизация. Радиационный способ стерилизации используется для повышения безопасности трансплантатов биологических тканей с целью предотвращения передачи микроорганизмов, вызывающих заболевания, от донорской ткани к реципиенту [2,3]. При этом необходимо обеспечить минимальную дозовую нагрузку, что вызвано существованием дозозависимых изменений в структуре костной ткани, снижением остеоиндуктивных и остеокондуктивных характеристик имплантатов. Особенно важно иметь полную информацию о величине и пространственном распределении поглощенной дозы при радиационной стерилизации фрагмента кости, что обусловлено особенностями архитектоники костной ткани [1].

Для решения этой задачи осуществлялось модельное рассмотрение воздействия ионизирующего излучения на фрагмент кости с помощью программного обеспечения GEANT4. В качестве начальной конфигурации были выбраны параметры реального эксперимента, проведенного на базе ускорителя электронов непрерывного действия УЭЛР-125-Т-001 с энергией 1 МэВ на базе НИИЯФ имени М.В.  Ломоносова [4].

Результаты расчетов показали, что моделирование методом Монте-Карло с использованием пакета GEANT4 позволяет получать оценки распределения поглощенной  дозы в костном материале с учетом различных параметров процесса радиационного воздействия, в том числе его геометрии, размера мишени и энергетических характеристик источника излучения. Сравнение различных видов радиационного воздействия дало возможность выявить различия в условиях осуществления обработки, а также предложить рекомендации для оптимизации параметров радиационной стерилизации биоимплантатов. [5].

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

# Литература

- Денисов-Никольский Ю.И., Матвейчук И.В., Розанов В.В. Сравнительная структурно-функциональная характеристика костных алло- и ксеноимплантатов // Технологии живых систем, 2013. Т. 10. № 8. С. 25–30.

- Singh R., Singh D., Singh A. Radiation sterilization of tissue allografts: A review / R. Singh, // World J. Radiol., 2016; V.8. №4. Р.355-369.

- Матвейчук И.В., Розанов В.В. Современное состояние и перспективные инновационные направления развития способов стерилизации биоимплантатов // Альм. Клинич. мед. 2019; Т.47. №7. С. 634–646.

- Матвейчук И.В., Розанов В.В., Гордонова И.К. и др. Комбинированный способ стерилизации костных имплантатов // Патент РФ № 2630464. –  заявл. 29.07.2016. –  опубл.  08.09.2017. –  Бюл. №25. –  с. 3.

5.	Розанов В. В., Матвейчук И. В., Черняев А. П. и др. Стратегия развития комбинированных радиационных технологий стерилизации костных имплантатов // Изв. Росс. Акад. наук. Сер. физич. 2021. Т.85. №5. С.745 – 748.