Оценка технической эффективности очистных сооружений на примере  поселка совхоза Комсомолец Тамбовского района Тамбовской области

Попова О.Н.

Магистрант

Баландина И.А.

Магистрант

Курчакова Ю.Н.

Магистрант

Работа выполнена под руководством к.х.н., доцент ПЗОС «Природопользование и защита окружающей среды» Якуниной И.В.

ИЗО ФГБОУ ВО «Тамбовский Государственный Технический Университет», г. Тамбов, Россия

E - mail: olga-popova-7272@mail.ru

Многие очистные сооружения не соответствуют нормативным требованиям очистки сточных вод. Чаще всего это связано с изношенностью оборудования и необходимостью модернизации очистных установок.

Загрязнение водоема, которое образуется в результате сброса сточных вод несоответствующих нормативным требованиям, негативно влияет на состояние флоры и фауны водоема, а также оказывает    огромное влияние на условия проживания населения в районах прилегающих к очистным сооружениям[1,2].

Особую роль играет ускоренное развитие современной системы водоотведения бытовых и производственных сточных вод, обеспечивающих высокую степень защиты окружающей природной среды от всех типов загрязнений. В настоящее время существенные результаты получены при разработке новых технологических решений в вопросах эффективного использования воды систем водоотведения и очистки производственных сточных вод.

Целью данной работы являлась оценка эффективности функционирования очистных сооружений поселка совхоза Комсомолец, предназначенных для приема и очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков. Рассмотрены сточные воды близкие по составу к бытовым, с расходом  400 м3/сутки.

Рассматриваемые очистные сооружения включают этапы: механической очистки, аэробное сбраживание и обеззараживание сточных вод.

Отбор проб воды производился в декабре 2020 года, до поступления в очистные сооружения и после очистки сточной воды. Очистные сточные воды сбрасываются в р. Челновая.

Анализ  результатов до очистки сточной воды приведен в таблице 1. Из приведенных значений показанных в таблице 1 видно, что они не соответствуют нормативным требованиям, кроме водородного показателя.

Таблица 1  Результаты исследований проб сточной воды до очистки

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровню | Методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мгО2/дм3 | 81,98±11,00 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 769,2±38,0 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:4.254-2009 |

Продолжение таблицы 1

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровню | Методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Фосфаты | мг/дм3 | 4,98±0,70 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (изд.201) |
| 4 | Водородный показатель | - | 7,21±0,20 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 5 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 995,0±90,0 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| 6 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные | мг/дм3 | 0,13±0,03 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:4.15-95 |
| 7 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дм3 | 47,90±11,00 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:4.262-10 |
| 8 | Сульфаты | мг/дм3 | 744,86±110,0 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2.159-2000 |
| 9 | Хлориды | мг/дм3 | 1422±128,90 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:3.96-97 |
| 10 | Химическое потребление кислорода, ХПК | мг/дм3 | 192,00±29,00 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:3.100-97 |
| 11 | Железо | мг/дм3 | 0,97±0,15 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0,090±0,032 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |

Таблица 2    Результаты исследований проб сточной воды после очистки

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | Методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мгО2/дм3 | 38,94±5,10 | менее 4 | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 436,0±22,0 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:4.254-2009 |
| 3 | Фосфаты | мг/дм3 | 4,53±0,63 | не нормируется | ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (изд.2011) |
| 4 | Водородный показатель | мг/дм3 | 7,77±0,20 | 6,5-8,5 | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 |
| 5 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 687,0±62,0 | не более 1000 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| 6 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные | мг/дм3 | 0,06±0,01 | не более 0,5 | ПНДФ 14.1:2:4.15-95 |
| 7 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дм3 | 14,31±3,40 | не более1,5 | ПНДФ 14.1:2:4.262-10 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 0,90±0,13 | не более 3,3 | ПНДФ 14.1:2:4.3-95 (изд.2011) |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 18,22±4,00 | не более 45 | ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (изд.2011) |

Продолжение таблицы 2

| 10 | Сульфаты | мг/дм3 | 147,95±22,0 | не более 500 | ПНДФ 14.1:2.159-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Хлориды | мг/дм3 | 1425±128 | не более 350 | ПНДФ 14.1:2:3.96-97 |
| 12 | Химическое потребление кислорода, ХПК | мг/дм3 | 80,00±16,00 | не более 50 | ПНДФ 14.1:2:3.100-97 |
| 13 | Железо (включая хлорное железо) по Fe | мг/дм3 | 0,76±0,11 | не более 0,3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-96 |
| 14 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,028±0,010 | не более 0,1 | ПНДФ 14.1:2:4.50-98 |

Из таблицы видно, что значение таких показателей как БПК5, взвешенные вещества, аммиак, хлориды, ХПК, железо не соответствуют нормативным

требованиям.

Расчет эффективности очистных сооружений рассчитывается по формуле:

Р=   Спост – Свых х 100 ,

Спост

где Спост – концентрация загрязнений бытовых сточных вод, поступающих на очистку, мг/л;

Свых – концентрация загрязнений в очищенной (входящей) сточной жидкости, мг/л.

Результаты расчета эффективности представлены в таблице 3.

Таблица 3 Расчет эффективности представлен в таблице

| Название показателей | Техническая эффективность очистки % |
| --- | --- |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 52,50 |
| Взвешенные вещества | 43,32 |
| Фосфаты | 0 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 30,95 |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо- активные | 53,85 |
| Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 70,12 |
| Сульфаты | 80,14 |
| Химическое потребление кислорода, ХПК | 58,33 |
| Железо (включая хлорное железо) по Fe | 21,65 |

Из полученных данных видно, что очистные сооружения не эффективно очищают сточные воды от фосфатов, солей и железа.

Проведенные исследования говорят о необходимости модернизации очистных сооружений.

Модернизация очистных установок должна быть высокотехнологичной и не требовать больших затрат. Строительство новых очистительных объектов очень дорогостоящая процедура, именно поэтому реконструкция является самым эффективным способом решения проблемы. На сегодняшний день особую популярность приобрело установление регулируемых резервуаров, которые способны равномерно распределить поток сточных вод на очистные установки [3].

Модернизация очистных установок предполагает внедрение в старые объекты новых технологий. Так, модернизация канализационных очистных сооружений позволяет повысить надежность работы очистительной системы и снизить затраты на электроэнергию путем установки новых насосов и биофильтров.

Для того чтобы определиться какой способ будет эффективнее и надежнее, необходимо отталкиваться от начального капитала. Реконструкция и модернизация являются наиболее целесообразными способами для очистки установок водоотведения.

Выбор типа очистного сооружения является комплексной технико-экономической задачей, и зависит от многих факторов, таких как:

- требований к степени очистки воды;

- близости расположения водоемов;

- объема стоков, которые необходимо обрабатывать ежесуточно;

- вида загрязнений;

- рельефа местности и характера грунтов;

- энергетических затрат.

Учет оптимального выбора факторов создаст возможность усовершенствование системы очистки и повышение их эффективности.

# Литература

1. Якунина И.В. Показатели развития осеннего фитопланктона рек Тамбовской области в биологическом контроле качества водоемов / И.В. Якунина, Е. В. Малышева, Т. Н. Киселева, Т. В. Логина // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. – 2019. – № 2 (72). – С. 32 – 40.

2. Якунина И. В., Конькова К. А., Милосердов А. М., Батюченко О. С. Оценка экологического состояния и степени загрязнения поверхностных вод суши органическими веществами / И. В. Якунина, К. А. Конькова, А. М. Милосердов, О. С. Батюченко // "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ": сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, 10-12 февраля 2020 года, г. Ставрополь. - Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2020. – с. 399-403.

3.  Самойлов, В. С. Дренаж и очистка сточных вод / В.С. Самойлов, В.С. Левадный. - М.: Аделант, 2017. - 288 c.